Der Natur ganz nahe

WICSLIDE 160 heißt das neue Hebe-Schiebeelement von WICONA. Es kombiniert exzellente Wärmedämmwerte mit höchster Funktionalität und Ästhetik. Große mögliche Flügelabmessungen und dauerhafte Komfort-Bedienung kennzeichnen diese Innovation.

160 mm Bautiefe (zweibahnig), umlaufende Blendrahmen mit Multifunktionsbereich und eine barrierefreie Bodenzone sind die herausragenden Merkmale der WICSLIDE 160 - Profiltechnik. Gemäß dem WICONA Unisys-Prinzip sorgen die aus den

WICLINE- und WICSTYLE-Serien bekannten Eckwinkel auch bei der neuen WICSLIDE 160 für eine sichere und stabile Eckverbindung, tragen zu vereinfachter und beschleunigter Montage sowie reduzierter Lagerhaltung bei.

Herausragend beim neuen Hebe-Schiebeelement ist der Wärmeschutz: die Konstruktion weist einen Uw-Wert unter 1,1 W/m²K auf, außerdem wurde die Verhakungszone zwischen den Flügeln optimiert mit der Konsequenz einer erhöhten Dichtigkeit und minimierter Wärmeverluste.

Die WICSLIDE 160 kann als zweiflügelige Version eingesetzt werden und wahlweise mit Festfeldern oder festgestellten Flügeln. Möglich ist zudem die Integration in Glasanbauten auf Basis der WICONA Fassadensysteme WICTEC 50 und WICTEC 60.

Flügelgrößen bis zu 3,24 m Breite bzw. 3,40 m Höhe (abhängig vom Flügelwicht, das max. 400 kg betragen kann) ermöglichen großflächige Konstruktionen mit Panorama-Lichteinfall. Bei der Bedienung standen neben der Funktionalität vor allem Leichtgängigkeit und Bequemlichkeit im Vordergrund. Eine spezielle Stützeinrichtung reduziert die Bedienkräfte beim Absenken des Flügels. Der Laufwagen besitzt eine integrierte Bürste zur Reinigung der Edelstahllaufschiene. Wie beim WICLINE evo Fensterbeschlag kommt bei den Schließplatten am WICSLIDE 160 das DirektPositionierungsSystem (DPS) zum Einsatz, was die Montage deutlich vereinfacht. Die Schließplatten liegen im montierten Zustand bündig zur Rahmenkante, so dass keine Beschlagsteile hervorstehen. Das neue Getriebe im Flügel besitzt integrierte Schließbolzen. Die Dichtteile werden verdeckt eingebaut, Schrauben sind nicht sichtbar, Sonderfarben für Abdeckungen nicht notwendig.