Ausschreibungstexte

| Position | Brandschutztüren | Preis |
| --- | --- | --- |
| Pos. 500 | Brandschutztüre 1-Flüglig, EI 60 Herstellen, liefern und montieren von 1- flügligen Aluminiumtüren in der Schutzklasse EI 60. Brandschutztüre in xx feldriger Ausführung bestehend aus: Vollisoliertes und flächenbündiges Aluminiumsystem mit 5 Stk Profilkammern. Bautiefe 77 mm, gleiche Ansichtsflächen wie die isolierten Aluminiumtüren. Türen in flächenbündiger Ausführung mit 2-fach umlaufenden Anschlagsichtungen und allen notwendigen Systemteilen im System WICONA, WICSTYLE 77 FP. Inkl. allen Befestigungsschrauben, Auflagern oder Unterkonstruktionen in genügender Stärke und Anzahl. Türelemente fix-fertig montiert und nach Stand der Technik abgedichtet. Füllungen Füllungen in der Klasse EI 60 trocken eingesetzt in Profilsystem WICSTYLE 77 FP gemäss VKF Anerkennung. Zugelassene Produkte sind: Flachglas AG Pyrostop 60-101 , 23 mm Beschläge Variante Fluchttüre nach EN 179 1 Stk Panik- Einsteckschloss, Wechselfunktion 1 Stk Türschliesser für Flügel mit Gleitschiene 2 Stk Innen / Aussen Türdrücker FSB in CNS 2 Stk Innen / Aussen Zylinderrosette CNS oval 2 Stk Innenanwendung: mit Rollentürbänder in Niro- Design bei Aussenanwendung: mit Aufschraub- bänder Niro-Design 1 Stk Innenanwendung: Absenkdichtung Variante Fluchttüre nach EN 1125 1 Stk Panik- Einsteckschloss, Wechselfunktion 1 Stk Türschliesser für Flügel mit Gleitschiene 1 Stk Innen: Panikgriffstange 1 Stk Aussen Türdrücker FSB in CNS 2 Stk Innen / Aussen Zylinderrosette CNS oval 2 Stk Innenanwendung: mit Rollentürbänder in Niro- Design bei Aussenanwendung: mit Aufschraub- bänder Niro-Design 1 Stk Innenanwendung: Absenkdichtung Variante Ohne Fluchtfunktion 1 Stk Einsteckschloss, Wechselfunktion 1 Stk Türschliesser für Flügel mit Gleitschiene 2 Stk Innen / Aussen Türdrücker FSB in CNS 2 Stk Innen / Aussen Zylinderrosette CNS oval 2 Stk Innenanwendung: mit Rollentürbänder in Niro- Design bei Aussenanwendung: mit Aufschraub- bänder Niro-Design 1 Stk Innenanwendung: Absenkdichtung Oberfläche Die Oberflächenbehandlungen haben nach den Vorschriften und Empfehlungen der betreffenden Dachverbände zu erfolgen. Die Kosten für die Oberflächenbehandlungen inkl. aller notwendigen Vorbearbeitungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Variante Oberflächen gemäss Vorbeschrieb Variante Farbbeschichtungen Die für die Beschichtungsverfahren sind nach Erlangung eines Gütezeichens für Beschichtungen auf Aluminium durch Pulver- oder Nasslackierungen bei Architekturanwendungen (Ausgabe Oktober 1995) der Qualicoat Zürich, CH-8027 Zürich auszuführen. Schichtdicke min. 60 my Glanzgrad ca. 70% (+/- 10%) Farbton nach Wahl des Architekten nach RAL / NCS Inkl. allen Vorbearbeitungen und Massnahmen zum Schutz der beschichteten Bauteilen. Variante Anodisation Die anodische Oxydation der Aluminiumprofile bzw. -bleche muss entsprechend der DIN 17611 durchgeführt werden. Die Güterichtlinien für anodisch erzeugte Oxydschichten auf Aluminium (EURAS/EWAA), herausgegeben von der Gütegemeinschaft Anodisiertes Aluminium e.V., Irrerstr. 17-19, 90403 Nürnberg, sind als Mindestforderungen einzuhalten bzw. nach den Bestimmungen für das Gütezeichen für anodisch erzeugte Oxydschichten auf Aluminium Halbzeug (Ausgabe Oktober 1995) der Qualanod Zürich, CH-8027 Zürich auszuführen. Es sind ausschliesslich Legierungen in Anodisierqualität entsprechend zu verwenden. Schichtdicke Aussenanwendung min. 20 my Schichtdicke Innenanwendung min. 15 my Inkl. allen Vorbearbeitungen und Massnahmen zum Schutz der beschichteten Bauteilen. Vor Fertigungsbeginn sind Grenzfarbmuster vorzulegen Oberflächen a1) sind chemisch vorbehandelt (E6) a2) sind mechanisch vorbehandelt (E2) b1) im Naturton C0 zu anodisieren b2) im Farbton C34 dunkelbronze zu anodisieren b3) im Farbton ..... zu anodisieren |  |
| Pos. 501 | Abmessung: B x H ……… x ……… mm Total: … Stück à Fr. …………… | Fr. ………. |

| Pos. 600 | Brandschutztüre 2-Flüglig, EI 60 Herstellen, liefern und montieren von 2- flügligen Aluminiumtüren in der Schutzklasse EI 30. Brandschutztüre in xx feldriger Ausführung bestehend aus: Vollisoliertes und flächenbündiges Aluminiumsystem mit 5 Stk Profilkammern. Bautiefe 77 mm, gleiche Ansichtsflächen wie die isolierten Aluminiumtüren. Türen in flächenbündiger Ausführung mit 2-fach umlaufenden Anschlagsichtungen und allen notwendigen Systemteilen im System WICONA, WICSTYLE 77 FP. Inkl. allen Befestigungsschrauben, Auflagern oder Unterkonstruktionen in genügender Stärke und Anzahl. Türelemente fix-fertig montiert und nach Stand der Technik abgedichtet. Füllungen Füllungen in der Klasse EI 60 trocken eingesetzt in Profilsystem WICSTYLE 77 FP gemäss VKF Anerkennung. Zugelassene Produkte sind: Flachglas AG Pyrostop 60 -101, 23 mm Beschläge Variante Fluchttüre nach EN 179 1 Stk Fluchtürverschluss für 2-flg inkl. Gegenkasten und Schaltschloss und Gestänge usw. (Auslegung gem. Funktion) 1 Stk Türschliesseanlage mit Schliessfolgeregelung mit Gleitschienen 4 Stk Innen / Aussen Türdrücker FSB in CNS 2 Stk Innen / Aussen Zylinderrosette CNS oval 4 Stk Innenanwendung: mit Rollentürbänder in Niro- Design bei Aussenanwendung: mit Aufschraub- bänder Niro-Design 2 Stk Innenanwendung: Absenkdichtung Variante Fluchttüre nach EN 1125 1 Stk Fluchtürverschluss für 2-flg inkl. Gegenkasten und Schaltschloss und Gestänge usw. (Auslegung gem. Funktion) 1 Stk Türschliesseanlage mit Schliessfolgeregelung mit Gleitschienen 2 Stk Innen: Panikgriffstange 2 Stk Aussen Türdrücker FSB in CNS 2 Stk Innen / Aussen Zylinderrosette CNS oval 4 Stk Innenanwendung: mit Rollentürbänder in Niro- Design bei Aussenanwendung: mit Aufschraub- bänder Niro-Design 2 Stk Innenanwendung: Absenkdichtung Variante Ohne Fluchtfunktion 1 Stk Einsteckschloss für 2-flg (Auslegung gem. Funktion) 1 Stk Standflügleverschluss inkl.Gestänge usw. 1 Stk Türschliesseanlage mit Schliessfolgeregelung mit Gleitschienen 4 Stk Innen / Aussen Türdrücker FSB in CNS 2 Stk Innen / Aussen Zylinderrosette CNS oval 4 Stk Innenanwendung: mit Rollentürbänder in Niro- Design bei Aussenanwendung: mit Aufschraub- bänder Niro-Design 2 Stk Innenanwendung: Absenkdichtung Oberfläche Die Oberflächenbehandlungen haben nach den Vorschriften und Empfehlungen der betreffenden Dachverbände zu erfolgen. Die Kosten für die Oberflächenbehandlungen inkl. aller notwendigen Vorbearbeitungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Variante Oberflächen gemäss Vorbeschrieb Variante Farbbeschichtungen Die für die Beschichtungsverfahren sind nach Erlangung eines Gütezeichens für Beschichtungen auf Aluminium durch Pulver- oder Nasslackierungen bei Architekturanwendungen (Ausgabe Oktober 1995) der Qualicoat Zürich, CH-8027 Zürich auszuführen. Schichtdicke min. 60 my Glanzgrad ca. 70% (+/- 10%) Farbton nach Wahl des Architekten nach RAL / NCS Inkl. allen Vorbearbeitungen und Massnahmen zum Schutz der beschichteten Bauteilen. Variante Anodisation Die anodische Oxydation der Aluminiumprofile bzw. -bleche muss entsprechend der DIN 17611 durchgeführt werden. Die Güterichtlinien für anodisch erzeugte Oxydschichten auf Aluminium (EURAS/EWAA), herausgegeben von der Gütegemeinschaft Anodisiertes Aluminium e.V., Irrerstr. 17-19, 90403 Nürnberg, sind als Mindestforderungen einzuhalten bzw. nach den Bestimmungen für das Gütezeichen für anodisch erzeugte Oxydschichten auf Aluminium Halbzeug (Ausgabe Oktober 1995) der Qualanod Zürich, CH-8027 Zürich auszuführen. Es sind ausschliesslich Legierungen in Anodisierqualität entsprechend zu verwenden. Schichtdicke Aussenanwendung min. 20 my Schichtdicke Innenanwendung min. 15 my Inkl. allen Vorbearbeitungen und Massnahmen zum Schutz der beschichteten Bauteilen. Vor Fertigungsbeginn sind Grenzfarbmuster vorzulegen Oberflächen a1) sind chemisch vorbehandelt (E6) a2) sind mechanisch vorbehandelt (E2) b1) im Naturton C0 zu anodisieren b2) im Farbton C34 dunkelbronze zu anodisieren b3) im Farbton ..... zu anodisieren |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. 601 | Abmessung: B x H ……… x ……… mm Total: … Stück à Fr. …………… | Fr. ………. |
| Pos. 700 | Brandschutzverglasung, EI 60 Herstellen, liefern und montieren von Brandschutzfestferglasungen in der Schutzklasse EI 30. Festverglsung in xx feldriger Ausführung bestehend aus: Vollisoliertes und flächenbündiges Aluminiumsystem mit 5 Stk Profilkammern. Bautiefe 77 mm, gleiche Ansichtsflächen wie die isolierten Aluminiumverglasungen. Verglasungen mit allen notwendigen Systemteilen im System WICONA, WICSTYLE 77 FP. Inkl. allen Befestigungsschrauben, Auflagern oder Unterkonstruktionen in genügender Stärke und Anzahl. Elemente fix-fertig montiert und nach Stand der Technik abgedichtet. Füllungen Füllungen in der Klasse EI 60 trocken eingesetzt in Profilsystem WICSTYLE 77 FP gemäss VKF Anerkennung. Zugelassene Produkte sind: Flachglas AG Pyrostop 60 – 101, 23 mm Variante mit Einzelzulassung Brandschutz- Monoglas Glas Trösch AG FIRESWISS Glasfamilie FIRESWISS FOAM 60-23 Variante mit Einzelzulassung Brandschutz- Paneele Paneel 2 x 2mm Alublech / 3 x 12 mm Promaxon Typ A, ED = 40mm Oberfläche Die Oberflächenbehandlungen haben nach den Vorschriften und Empfehlungen der betreffenden Dachverbände zu erfolgen. Die Kosten für die Oberflächenbehandlungen inkl. aller notwendigen Vorbearbeitungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Variante Oberflächen gemäss Vorbeschrieb Variante Farbbeschichtungen Die für die Beschichtungsverfahren sind nach Erlangung eines Gütezeichens für Beschichtungen auf Aluminium durch Pulver- oder Nasslackierungen bei Architekturanwendungen (Ausgabe Oktober 1995) der Qualicoat Zürich, CH-8027 Zürich auszuführen. Schichtdicke min. 60 my Glanzgrad ca. 70% (+/- 10%) Farbton nach Wahl des Architekten nach RAL / NCS Inkl. allen Vorbearbeitungen und Massnahmen zum Schutz der beschichteten Bauteilen. Variante Anodisation Die anodische Oxydation der Aluminiumprofile bzw. -bleche muss entsprechend der DIN 17611 durchgeführt werden. Die Güterichtlinien für anodisch erzeugte Oxydschichten auf Aluminium (EURAS/EWAA), herausgegeben von der Gütegemeinschaft Anodisiertes Aluminium e.V., Irrerstr. 17-19, 90403 Nürnberg, sind als Mindestforderungen einzuhalten bzw. nach den Bestimmungen für das Gütezeichen für anodisch erzeugte Oxydschichten auf Aluminium Halbzeug (Ausgabe Oktober 1995) der Qualanod Zürich, CH-8027 Zürich auszuführen. Es sind ausschliesslich Legierungen in Anodisierqualität entsprechend zu verwenden. Schichtdicke Aussenanwendung min. 20 my Schichtdicke Innenanwendung min. 15 my Inkl. allen Vorbearbeitungen und Massnahmen zum Schutz der beschichteten Bauteilen. Vor Fertigungsbeginn sind Grenzfarbmuster vorzulegen Oberflächen a1) sind chemisch vorbehandelt (E6) a2) sind mechanisch vorbehandelt (E2) b1) im Naturton C0 zu anodisieren b2) im Farbton C34 dunkelbronze zu anodisieren b3) im Farbton ..... zu anodisieren |  |
| Pos. 701 | Abmessung: B x H ……… x ……… mm Total: … Stück à Fr. …………… | Fr. ………. |